Утверждаю

Глава администрации

МО Преторийский сельсовет

_____________________ А.М. Кощеев

«25» апреля 2016г.

АКТ

Технического обследования объектов холодного водоснабжения

на территории МО Преторийский сельсовет

Комиссия в составе:

- Глава администрации МО Преторийский сельсовет – кощеев А.М.

- Члены комиссии: Каверина А.В.

Кривцова А.В.

Табульдина И.Г.

По распоряжению Главы администрации МО Преторийский сельсовет № 8-р от «20» апреля 2016 года провели камеральное обследование,   техническую инвентаризацию и техническое состояние объектов холодного водоснабжения на территории Преторийского сельсовета.

- Объекты:

  - Водопровод, с. Претория, протяженность 6220 м.

Год постройки 1967 год

Дата ввода в эксплуатацию 1967 год

  - Водопровод, с. Претория, протяженность 5180 п.м.

Год постройки 1967 год

Дата ввода в эксплуатацию 1967 год

  - Водозаборная скважина № 907, с. Претория, глубина 73,0 м.

Год постройки 1967 год

Дата ввода в эксплуатацию 1967 год

  - Водозаборная скважина № 4854, с. Претория, глубина 70,0 м.

Год постройки 1967год

Дата ввода в эксплуатацию 1967 год

  - Водозаборная скважина № 4693, с. Претория, глубина 70,0 м.

Год постройки 1984 год

Дата ввода в эксплуатацию 1984 год

  - Водонапорная башня со скважиной и оборудованием с. Претория, высота 12,0 м.

Год постройки 1967 год

Дата ввода в эксплуатацию 1967 год

  - Водонапорная башня со скважиной и оборудованием с. Претория, высота 12,0 м.

Год постройки 1967 год

Дата ввода в эксплуатацию 1967 год

  - Водопровод, с. Чернозерка, протяженность 2450 п.м.

Год постройки 1984 год

Дата ввода в эксплуатацию 1984 год

  - Водонапорная башня со скважиной и оборудованием с. Чернозерка, высота 12,0 м.

Год постройки 1984 год

Дата ввода в эксплуатацию 1984 год.

  - Водозаборная скважина № 13943, с. Чернозерка, глубина 70,0 м.

Год постройки 1984 год

Дата ввода в эксплуатацию 1984 год

  - Водопровод, с. Новомихайловка, протяженность 1000 п.м.

Год постройки 1981 год

Дата ввода в эксплуатацию 1981 год

  - Водонапорная башня со скважиной и оборудованием с. Новомихайловка, высота 12,0 м.

Год постройки 1981 год

Дата ввода в эксплуатацию 1981 год.

  - Водозаборная скважина № 6935, с. Новомихайловка, глубина 75,0 м.

Год постройки 1981 год

Дата ввода в эксплуатацию 1981 год

  - Водопровод, с. Верхний Кунакбай, протяженность 2220 п.м.

Год постройки 1989 год

Дата ввода в эксплуатацию 1989 год

  - Водонапорная башня со скважиной и оборудованием с. Верхний Кунакбай, высота 10,0 м.

Год постройки 1989 год

Дата ввода в эксплуатацию 1989 год.

  - Водозаборная скважина № 7025, с. Верхний Кунакбай, глубина 70,0 м.

Год постройки 1989 год

Дата ввода в эксплуатацию 1989 год

- Проектная документация (включая – чертежи, план, профиль, спецификацию, пояснительные записки), содержащая функционально-технические, конструктивные и инженерно-технические решения, паспорта на оборудование, руководство (инструкции) по эксплуатации оборудования на объекте - отсутствует

- Исполнительная документация, содержащая сведения о технических характеристиках инженерных сетей и оборудования, о соответствии фактически выполненных работ проектной документации, о внесении в них по согласованию с проектировщиком изменений - отсутствует.

- На объектах отсутствует эксплуатационная документация.

- План-график   планово-предупредительных   работ,   журнал   учета   и устранения аварий  и  выявленных при профилактических осмотрах дефектов,  аварийные  акты (содержащие сведения о повреждениях трубопроводов, запорной арматуры, сооружений и оборудования на водопроводной насосной станции, а так же выявленные нарушения их эксплуатации) - отсутствуют.

Наличие (состав) и состояние водопровода (таблица №1)

Таблица № 1

Водопровод МО Преторийский сельсовет

Переволоцкого района Оренбургской области

| № п/п | Наименование оборудования, марка | Материал, диаметр водопровода, мм | Кол-во, шт | Фактическое состояние, % износа | Параметры давления пропускной способности трубопровода и иных объектов, расч./ факт | Сведения об аварийности | Выявленные дефекты и нарушения | Оценка технического состояния | Срок дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водонапорные башни |
| 1 | Башня водонапорная, с. Претория | Высота – 12 м. Объем – 55 м3 | 1 | 30% | БР-259-12 | отсутствуют | Физич. износ | Надежн. | Требует ремонта |
|  | Павильон скважины | Металл, надземный | 1 | Установ. 1967 г. 30 % | типовой | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 2 | Башня водонапорная, с. Претория | Высота – 12 м. Объем – 55 м3 | 1 | 30% | БР-259-12 | отсутствуют | Физич. износ | Надежн. | Требует ремонта |
|  | Павильон скважины | Металл, надземный | 1 | Установ. 1967 г. 30 % | типовой | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 3 | Башня водонапорная, с. Верхний Кунакбай | Высота – 10 м. Объем – 55 м3 | 1 | 30% | БР-259-12 | отсутствуют | Физич. износ | Надежн. | Требует ремонта |
|  | Павильон скважины | Металл, надземный | 1 | Установ. 1989 г. 30 % | типовой | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 4 | Башня водонапорная, с. Новомихайловка | Высота – 12 м. Объем – 55 м3 | 1 | 30% | БР-259-12 | отсутствуют | Физич. износ | Надежн. | Требует ремонта |
|  | Павильон скважины | Металл, надземный | 1 | Установ. 1981 г. 30 % | типовой | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 5 | Башня водонапорная, с. Чернозерка | Высота – 12 м. Объем – 55 м3 | 1 | 30% | БР-259-12 | отсутствуют | Физич. износ | Надежн. | Требует ремонта |
|  | Павильон скважины | Металл, надземный | 1 | Установ. 1984 г. 30 % | типовой | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| Водозаборные скважины |
| 6 | Скважина № 4693, с. Претория Обсадная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 70 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 7 | Скважина № 4854, с. Претория Обсадная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 70 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 8 | Скважина № 907, с. Претория Обсадная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 73 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 9 | Скважина № 7025, с. Верхний Кунакбай Обсадная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 70 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 10 | Скважина № 6935, с. Новомихайловка Обсадная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 75 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 11 | Скважина № 13943, с. Чернозерка Обсадная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 70 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| Наличие охранных зон |
| 12 | Отсутствует заграждение 1-го пояса санитарной защитной зоны Наличие проекта защитных зон согласованных с органами СЭС | Нет |
| 13 | Наличие системы отопления в зимний период павильона (для работы автоматики) имеется (бытовой обогреватель (масленый)) | нет |

Заключение комиссии:

1. О техническом состоянии объекта: Техническое состояние водопроводных сетей - надежные. Отдельные участки водопровода нуждаются в капитальном ремонте (замена   подводящих   индивидуальных   стальных   труб   к   потребителям   на полиэтиленовые)     необходима     частичная     замена     запорной     арматуры. Водопроводная башня требует покраски и ремонта. На поверхности видны - следы глубокой коррозии. Отсутствует ограждение санитарной защитной зоны.

2.  О возможности дальнейшей эксплуатации объекта.

Дальнейшая эксплуатация необходима и возможна при устранении выше перечисленных недостатков, так же после проведения экспертизы самой артезианской скважины.

3.    Требуется   установка   системы   «автоматики   скважины   (согласно   сметы, Приложение №1 на 3 (трех) листах)

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами в том числе:

Коэффициент использования оборудования           48%

Потери ресурса                                                      60%

Комиссия:

Глава администрации

МО Преторийский сельсовет

Председатель                                                                                     Кощеев А.М.

Члены комиссии:                 ________________________             Каверина А. В.

________________________              Кривцова А.В.

________________________              Табульдина И.Г.